## Slide 1: CUDA

## Slide 2: CUDA
CUDA mint architektúra
  Párhuzamos feldolgozásra optimalizált architektúra
CUDA mint GPGPU keretrendszer
  Runtime és Driver API
  CUDA C/C++
  NVCC fordító
CUDA ecosystem
  CUBLAS
  CUFFT
  CUSPARSE
  CURAND
  Thrust

## Slide 3: CUDA architektúra

## Slide 4: CUDA architektúra
Compute Capability
  Az eszközök csoportosítása a támogatott funkciók szerint
  Az eszközök visszafelé kompatibilisek
  Major.Minor sorszámozás
    Major: architektúra jelölés
      1.x: Tesla
      2.x: Fermi
      3.x: Kepler
    Minor: architektúrán belüli fejlesztések

## Slide 5: CUDA architektúra
Compute Capability
  1.x: Első generációs GPGPU képességek
    1.1: Atomi műveletek a globális memórián
    1.2: Atomi műveletek az osztott memórián
    1.3: Dupla pontosságú számítások
  2.x: Erősebb GPGPU támogatás
    Atomi műveletek float értékeken
    Szinkronizációs primitívek
    Hatékonyabb memória kezelés
  3.x: Nagy problématér adaptív támogatása
    3.5: Dynamic Parallelism

## Slide 6: CUDA keretrendszer
Driver API
  Alacsony szintű hívások
  Hasonló koncepcióra épül mint az OpenCL
    Device, Context, Module, Function
    Heap memory, CUDA Array, Texture, Surface
Runtime API
  Magas szintű felületet nyújt a programozáshoz
  Támogatja a host és device függvények keverését
  Automatikus keretrendszer menedzsment

## Slide 7: CUDA C/C++
Támogatja a C/C++ szabvány jelentős részét
  Adatgyűjtő osztályok
  Osztályok származtatása
  Osztály sablonok
  Függvény sablonok
  Funktorok
Nem támogatja
  Futásidejű típus információk (RTTI)
  Kivételek
  C++ Standard Library

## Slide 8: NVCC fordító
A fordítás menete
  A forráskód szétválasztása host és device kódra
  A host kód kiegészítése CUDA specifikus kódrészekkel
    A továbbiakban a host fordító dolgozik vele
  A device kód fordítása a megfelelő architektúrára
    Az NVIDIA device fordító hozza létre belőle a binárist
  A host és device binárisok összeszerkesztése

## Slide 9: CUDA példa
#include <cuda.h>
__global__ void square(int* dataGPU, int dataSize){
int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
dataGPU[index] = dataGPU[index] * dataGPU[index]
}
int main(int argc, char* argv[]){
const int dataSize = 1024;
int* dataCPU = (int*)malloc(sizeof(int)*dataSize);
for(int i = 0; i < dataSize; ++i){
dataCPU[i] = i;
}
int* dataGPU;
cudaMalloc(&dataGPU, sizeof(int)*dataSize);
cudaMemcpy(dataGPU, dataCPU, sizeof(int)*dataSize, cudaMemcpyHostToDevice);
int threadsPerBlock = 256;
int blocksPerGrid = 4;
square<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(dataGPU, dataSize);
cudaMemcpy(dataCPU, dataGPU, sizeof(int)*dataSize, cudaMemcpyDeviceToHost);
int wrongCount = 0;
for(int i = 0; i < dataSize; ++i){
if(dataCPU[i] != i * i) wrongCount++;
}
printf(„Number of wrong squares: %d\n”, wrongCount);
cudaFree(dataGPU);
}

## Slide 10: CUDA inicializáció
CUDA Runtime api inicializálása
  Automatikus az első CUDA hívásnál
  Minden elérhető eszközhöz kontextust hoz létre
  cudaDeviceReset() megszünteti a kontextusokat
Eszköz memória kezelése
  Lineáris memória - cudaMalloc() és cudaFree()
  CUDA Array – textúra memória
int* dataGPU;
cudaMalloc(&dataGPU, sizeof(int)*dataSize);

## Slide 11: CUDA memória
Memória típusok
  Szálankénti lokális memória
    A regiszter tömbben allokált terület
    Csak az adott szálban elérhető
    Spill-store használata, ha nincs elegendő regiszter!
  Konstans memória
  Osztott memória
    Közösen használható memória blokkonként
  Globális memória
    GPU saját memóriájában
    Lineáris memória terület
    Textúra memória

## Slide 12: CUDA memória
Memória típusok
  Host oldali CUDA memória
    Page-Locked Host Memory
      Nem lapozható memória terület a host oldalon
      cudaHostAlloc(), cudaFreeHost(), cudaHostRegister()
      A másolása átlapolható a kernel futásával
      Nagyobb sebességgel másolható mint a sima host oldali memória

## Slide 13: CUDA memória
Memória típusok
  Host oldali CUDA memória
    Portable Memory
      A page-locked memória előnyös tulajdonságai csak az adott kontextusra érvényesek
      A portable flag az allokáláskor kiterjeszti ezt az összes eszközre
    Write-Combining Memory
      Nem cache-elhetővé teszi a lefoglalt területet
      Akár 40%-al gyorsabban másolható
      Host oldali olvasása a cache hiánya miatt lassú

## Slide 14: CUDA memória
Memória típusok
  Host oldali CUDA memória
    Mapped Memory
      A host oldalon lefoglalt memóriát elérhetővé teszi a GPU-n is
      A kernel futása alatt igény szerint másolódik a GPU-ra
        + Nincs szükség a GPU-n lefoglalt területre másolásra
        + Nincs szükség a streamekre a memória másolás és kernel futtatás átlapolásához
        - A PCI-E busz sávszélessége korlátozó tényező
Unified Virtual Address Space
  Compute Capability 2.0-tól elérhető
  Egységes címtérbe rendezi a host és device memóriát
  Egy pointerről egyértelműen eldönthető melyik eszközre mutat

## Slide 15: CUDA memória
Eszköz memória kezelése
  cudaMemcpy* függvény csoport
  Az utolsó paraméter határozza meg az irányt
    cudaMemcpyHostToDevice
    cudaMemcpyDeviceToHost
    cudaMemcpyDeviceToDevice
cudaMemcpy(dataGPU, dataCPU, sizeof(int)*dataSize,
cudaMemcpyHostToDevice);

## Slide 16: CUDA memória
Eszköz memória kezelése
  Peer-To-Peer memória elérés
    Legalább CC2.0 Tesla kártyák között
    cudaDeviceCanAccessPeer() – a támogatás lekérdezése
    cudaDeviceEnablePeerAccess() – engedélyezése
  Peer-To-Peer memória másolás
    Különböző eszközök között, ha nincs UVAS
cudaSetDevice(0);
float* p0;
cudaMalloc(&p0, size);
cudaSetDevice(1);
cudaDeviceEnablePeerAccess(0,0);
kernel<<<grid, block>>>(p0);

## Slide 17: CUDA streamek
CUDA streamek
  Párhuzamos kernel indítás
  Másolás és kernel futtatás átlapolása
cudaStream_t stream[numberOfStreams];
for(int i = 0; i < numberOfStreams; ++i)
cudaStreamCreate(&stream[i]);
…
for(int i = 0; i < 2; ++i)
{
cudaMemcpyAsync(…,cudaHostToDevice, stream[i]);
kernel<<<grid,block,shared,stream[i]>>>(params, …);
cudaMemcpyAsync(…, cudaDeviceToHost, stream[i]);
}
…
for(int i = 0; i < numberOfStreams; ++i)
cudaStreamDestroy(stream[i]);

## Slide 18: CUDA streamek
CUDA streamek
  Alapértelmezett stream, ha nincs megadva
Szinkronizáció
  Explicit szinkronizáció
    cudaDeviceSynchronize() – minden stream befejezése
    cudaStreamSynchronize() – adott stream befejezése
    cudaStreamWaitEvent() – streamen belüli szinkronizáció
  Implicit szinkronizáció
    Page-locked memória foglalás
    Device memória foglalás
    Eszközön belüli másolás
    Az alapértelmezett streamen parancs végrehajtás
    Cache konfiguráció változtatás

## Slide 19: CUDA kernel
Kernel indítás
  Az nvcc alakítja át a valódi formára
    kernel<<<grid, block, shared,stream>>>(paraméterek, …)
  A munkaméret megadása bottom-up módú
    A blokk méret megadja a blokkonkénti szálak számát
    A grid méret megadja az elindítandó blokkok számát
  Aszinkron kernel futás
int threadsPerBlock = 256;
int blocksPerGrid = 4;
square<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(dataGPU, dataSize);

## Slide 20: CUDA kernel
Kernel program
  Az nvcc fordítja egy köztes kódra
  PTX – Parallel Thread Execution ISA
    Virtuális gép és annak utasításkészlete
    A cél a GPU generációk közötti hordozhatóság
    Eszközfüggetlen, a GPU driver fordítja a végső bináris formára
__global__ void square(int* dataGPU, int dataSize){
int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
dataGPU[index] = dataGPU[index] * dataGPU[index]
}

## Slide 21: CUDA C
Függvény jelölők
  __device__ : csak kernel kódból hívható
  __global__ : host és kernel kódból hívható
  __host__ : csak a host kódból hívható
  __noinline__ : nem beágyazható (cc2.0)
  __forceinline__ : mindenképpen beágyazandó

## Slide 22: CUDA C
Változó jelölők
  __device__ : az eszköz memóriájában található
    Globális memória terület
    A teljes alkalmazás élete alatt elérhető
    Minden szálból és a hostról is elérhető
  __constant__ : konstans változó
    A konstans memóriában van (cachelt)
    A __device__ memóriával azonos tulajdonságok
  __shared__ : osztott memória a blokkon belül
    Az on-chip memóriában van
    A blokk futása alatt érhető el
    Csak a blokkban levő szálak által elérhető

## Slide 23: CUDA C
Változó jelölők
  __restrict__ : nem átfedő pointerek jelzése
    Ígéret a fordítónak, hogy a pointerek függetlenek
    Optimalizációt segíti

## Slide 24: CUDA C
Vektor típusok
  Host és device oldalon is léteznek
  type make_type() alakú konstruktorok
  Maximum négy eleműek lehetnek
    Kivétel a double és a longlong típusok
  A szokásos C típusok mindegyikéhez
dim3 típus a dimenzók jelzéséhez
  Kernel munkaméret meghatározásához

## Slide 25: CUDA C
Speciális változók
  dim3 gridDim : aktuális grid méret
  uint3 blockIdx : aktuális blokk index
  dim3 blockDim: aktuális blokk méret
  uint3 threadIdx: aktuális szál azonosító
  int warpSize: warp méret

## Slide 26: CUDA C
Szinkronizációs függvények
  Az aktuális blokkon belüli memória szinkronizáció
  Egyetlen threadből is kiváltható
  void threadfence_block()
    Szinkronizál a globális és osztott memóriára
  void threadfence()
    Szinkronizál a globális memóriára
  void threadfence_system()
    Minden elérhető memória területre szinkronizál

## Slide 27: CUDA C
Szinkronizációs függvények
  void __syncthreads()
    Minden szálnak rá kell futni
    A kódot szinkronizálja a szálak között
  int __syncthreads(int predicate)
    Visszaadja azon szálak számát, ahol a predikátum nem nulla
  int __synchtreads_and(int predicate)
    Visszaadja, hogy minden szálon nem nulla a predikátum
  int __syncthreads_or(int predicate)
    Visszadja, hogy volt-e olyan szál, ahol nem nulla a predikátum

## Slide 28: CUDA C
Beépített függvények
  Matematikai függvények
  Textúra és Surface kezelő függvények
  Idő lekérdezés
  Atomikus függvények
  Szavazó függvények
  Változók cseréje szálak között
  Formázott kiíró függvény (printf a kernel kódban!)
  Memória foglalás
  Kernel indítás

## Slide 29: NSight
Fejlesztést segítő eszköz
  Visual Studio 2008,2010,2012
  Eclipse
Memória ellenőrzés
Hibakeresés
  CUDA kódban
  OpenGL vagy DirectX shaderben
Teljesítmény analízis

## Slide 30: NSight
Kernel változók értéke
Töréspontok a kernelen belül
Szálak közötti váltás

## Slide 31: NSight
Teljesítmény analízis

## Slide 32: Visual Profiler
Teljesítmény analízis és értékelés