## Slide 1: PET
Pozitron Emissziós Tomográfia

## Slide 2: Tomográfia
Vetületi képekből állítsuk elő a (3D) objektumot vagy függvényt
A vetületi képek előállítására különféle fizikai jelenségeket használunk, pl:
Fizikai jelenség | „Tomográfiás módszer”
Látható fény | Térlátás
Röntgen-sugár | CT
Gamma-sugár | SPECT
Rádió-hullám | MRI
Pozitron-elektron ütközés | PET
http://www.dig.cs.gc.cuny.edu

## Slide 3: Komputertomográfia (CT)
Mérési adat: a röntgen-sugár csillapodása egy adott út mentén
  Az anyagsűrűség függvénye
Kimenet: anyagsűrűség a tér pontjaiban

## Slide 4: Pozitron Emissziós Tomográfia
e-
e+
LOR (Line of Response): yl
(Mért adat)
Intenzitás: x(v)
(pozitron bomlások sűrűsége)
Izotóp
Gamma-fotonok
e+ (pozitron)
e-

## Slide 5: Pozitron Emissziós Tomográfia
LOR (Line of Response): yl
(Mért adat)
Intenzitás: x(v)
(pozitron bomlások sűrűsége)
A készülék az egyidejű fotonbecsapódásokat regisztrálja (számolja)

## Slide 6: Pozitron Emissziós Tomográfia
A detektorlapokat (panel) gyűrű alakban helyezik el
Minden panelt 2D rácson elhelyezett kristályok alkotnak
A mérés 5D adat (párindex és modulonként 2-2 koordináta)
Koincidencia

## Slide 7: Mire jó?
A vizsgálat során radioaktív kontrasztanyagot juttatnak a szervezetbe, amelyet a sejtek az anyagcseréjük során felvesznek (pl. valamilyen cukoroldat)
A vizsgálat célja a kontrasztanyag térbeli sűrűségeloszlásának meghatározása
Így nyomon követhetővé válik az anyagcsere gyorsasága
  Diagnosztika: a daganatos sejtek anyagcseréje jóval intenzívebb
  Szervműködés: agyműködés feladatok elvégzése közben
  Kisállat PET: gyógyszerkísérletek

## Slide 8: Fizikai hatások
A pozitron születésétől a γ-foton detektálásáig több fizikai jelenség megy végbe, melyeket különböző mértékben modellezünk, közelítünk
Pozitron vándorlás
Direkt hatás
γ-foton szóródás, elnyelődés
…
A rekonstrukciós képminőségre gyakorolt hatásuk mértéke elsősorban a tomográf méretétől függ (kisállat, humán stb.)

## Slide 9: Pozitron vándorlás
e-
e+
A pozitron létrejöttét követően néhány cm-t is vándorolhat, mielőtt az elektronba ütközik
A vándorlás várható úthossza az alkalmazott kontrasztanyagtól és az elektronsűrűségtől függ (páciensenként más, a CT alapján számítható)
Általában a bomlásfüggvény helyfüggő elkenésével modellezik

## Slide 10: Ha figyelmen kívül hagyjuk…
Fantom
Vonalprofilok
Pozitronvándorlás nélkül
Pozitronvándorlás szimulációval

## Slide 11: Direkt hatás
A fotonok nagy része nem szóródik
  A fotonpár útja egy egyenes
  Egy adott detektorpárra hatással lévő fotonok keletkezési helye jól körülhatárolt: a detektált (nem szóródott) fotonpárok a detektorok felületét összekötő szakaszok mentén keletkeztek

## Slide 12: Szóródás, elnyelődés
e-
e+
testen belüli szóródás,
elnyelődés
beeső
foton
szóródott
foton
z
x
y
φ

ütközés
E
E’
- Klein-Nishina:
- Compton formula:
Elektronsűrűség
(anyagfüggő – CT mérésből)
detektoron belüli szóródás,
elnyelődés

## Slide 13: Ha figyelmen kívül hagyjuk…
Szóródás+elnyelődés
Elnyelődés
Csak geometria

## Slide 14: Detektormodell
Átszóródás: a foton a kristályok közt átszóródhat, így nem ott detektálódik, mint ahol beérkezett
Kristályok és az elektronika tökéletlensége: egy fotonbecsapódást várható értékben nem pontosan egy találatként regisztrál (nem érzékeli, vagy több találatként regisztrálja)
foton
kristályok
kristályok
közötti
szóródás
elnyelődés
Elektronika
találatok száma

## Slide 15: Ha figyelmen kívül hagyjuk…
Ideális detektor
Valószerű detektor

## Slide 16: Rekonstrukciós módszer
Az ismeretlen függvény modellje
  Végeselem reprezentáció, interpolációs módok
Rekonstrukciós algoritmus
  ML-EM: iteratív, figyelembe veszi a mért adat Poisson eloszlását, tetszőleges fizikai jelenség modellje beépíthető
Rendszermátrix
  Direkt vs. Adjungált módszerek
  Fizikai modellek

## Slide 17: Végeselem módszer
Az ismeretlen függvényt együtthatók és rögzített bázisfüggvények segítségével írjuk le:
e+
Intenzitás: x(v)
(pozitron bomlások sűrűsége)
Nearest (point)
(Tri)Linear
GPU
Voxelek, 3D rács

## Slide 18: Modellezés: rendszermátrix
Problémák:
  A gyakorlatban óriási rendszermátrix: 108×107 = 1015 elem
  Néhány TeraByte!
  Minden mátrixelem végtelendimenziós integrál (szóródás)
  A mátrixelemek függnek a mért objektumtól (szóródás, pozitron-vándorlás), ezért offline nem számolható pontosan
  Ha eltekintünk a szóródástól, a mátrix ritka: gyorsítások
A mátrixelemeket on-the-fly számoljuk!
mért LOR válasz
voxel intenzitás
Aij: annak valószínűsége, hogy az i-edik voxelben
keletkezett pozitron a j-edik LoR-ban eredményez
fotonpár becsapódást
voxel

## Slide 19: Az EM-algoritmus (Expectation Maximization)
?
Becsült
foton találatok
Mért
foton találatok
I. „Előrevetítés”:
A kontrasztanyag eloszlásának egy (tetszőleges) becsléséből kiindulva, egy pontos fizikai modellt alkalmazva kiszámoljuk, hogy a becslést feltételezve
mit kellene mérnünk
II. „Visszavetítés”:
A becsült és a mért beütések aránya alapján korrigáljuk
a kontrasztanyag eloszlására
adott becslést
III. Iteratív rekonstrukció:
Az egészet megismételjük, immáron az új, pontosabb becslésből kiindulva

## Slide 20: Az EM-algoritmus (Expectation Maximization)
Maximum-likelihood becslés: találjuk meg azt az x(v) függvényt, amelyet feltételezve az adott mérés valószínűsége maximális
Likelihood:
Az EM algoritmus a fenti Likelihoodot maximalizálja feltételezve, hogy a LOR-beütések Poisson eloszlásúak
EM-iterációs séma:
(minden voxelre)
  Tetszőleges nemnulla jó
  Minden iterációban a mért és becsült LOR-ok aránya alapján korrigáljuk a bomlássűrűség (x(v)) aktuális becslését
  A becsült várható érték:
becslés
mérés

## Slide 21: Az EM-algoritmus (Expectation Maximization)

## Slide 22: Az EM-algoritmus (Expectation Maximization)
Mindkét operátor egymástól függetlenül dolgozza fel az adatokat (párhuzamosítás!)
1. Becsült LOR-ok
2.a. Korrekciós faktorok
Mérés (LOR-ok)
Intenzitás
(Voxelek)
Becslés
(LOR-ok)
2.b. Korrekció
3. Következő iteráció
Előrevetítés (Forward Projection)
Visszavetítés (Back Projection)

## Slide 23: Hátrányok
Rosszul kondicionált, inverz feladat: az ML-EM likelihoodban konvergál (LOR-tér), nem pl. voxeltérbeli L2 hibában
  Egy idő után a mérési zajhoz illeszti a rekonstruált térfogatot
  Regularizáció, szűrések (elő-, utó-), megállási feltételek stb.
hiba
Iterációszám
Log Likelihood

## Slide 24: Előrevetítés: Direkt MC
Adott: az intenzitás becslése:
Cél: várható beütésszám (yi) meghatározása, LoR-onként
Direkt Monte-Carlo:
A térfogatot mintavételezi, szimulálja a fotonok útját, az út végén regisztrálja a becsapódás helyét
„Lövés” típus:
GPU-n általában nem hatékony!

## Slide 25: Direkt MC: szóródás
Thread
GPU memória
Thread
Thread
Thread
„Lövés”: GPU-n nem hatékony!
Atomi összeadás!
A fizikai törvények alapján szimuláljuk a fotonok útját

## Slide 26: Párhuzamosítás: faktorizáció
fizikai hatások
4 részecske út
4x4 részecske út
Részecskét emittáló
forrás
Eseményt jelző
(fizikai) detektor
Virtuális detektor/forrás
3 út
0 út
1 út
12 út
0 út
4 út
(Pozitronvándorlás,
Direkt hatás,
Szóródás,
DetektormodelL)

## Slide 27: Előrevetítés
Voxel-központú direkt MC: a voxelekből kiindulva szimuláljuk a fotonok útját, az út végén találatot regisztrálunk a detektorokban
  Intuitív, „könnyű” lekódolni a fizikai jelenségeket
  Nem illeszkedik a GPU architektúrájához
LOR-központú „adjungált MC”: a detektorokból kiindulva megnézzük, hogy mely voxelek hatnak az adott detektorpárra
  Gyűjtés-típusú módszer!
  A probléma matematikai modelljének átfogalmazása!
  Pl. geometriai vetítés:
teljes aktivitás
Jacobi det.

## Slide 28: Geometriai előrevetítés: Adjungált MC
Adjungált Monte-Carlo:
A detektorfelületet mintavételezzük, összegyűjtjük a mintapontokat összekötő utak hozzájárulását
x(v)
Ray-marching
10 millió út/s (Direkt MC)
vs.
2.000 millió minta/s (adj. MC)

## Slide 29: Előrevetítés
Valószínűség helyett a térszög jelenik meg, amelyben a detektorok felülete látszik
x(v)

## Slide 30: Előrevetítés
Diszkrét mintákkal közelítve:
detektorfelület
vonalminták
detektorminták
(=a vonalminták végpontjai)
távolsága
x(v)
ray-marching
lépésszám
ray-marching
lépéshossz
x(v)-minta

## Slide 31: Vonalminták végpontjai
Rnd
Poisson Disk

## Slide 32: Implementáció
PET-geometria
  Detektorok geometriája
  Volume leírás
Előrevetítő operátor
Visszavetítő operátor

## Slide 33: Modulok
x
y
z
(axiális)
struct module
{
cl_float4 origin;
cl_float4 axial;
cl_float4 transAxial;
cl_float4 n;
};
cl_float4 origin;
cl_float4 axial;
cl_float4 transAxial;
cl_float4 n;
origin.s[3] = axial.s[3] = transAxial.s[3] = n.s[3] = 0.0f;
origin.s[0] = origin.s[1] = origin.s[2] = -1.0f;
axial.s[2] = 2.0f; axial.s[0] = axial.s[1] = 0.0f;
transAxial.s[0] = 2.0f;
transAxial.s[1] = transAxial.s[2] = 0.0f;
n.s[1] = 1.0f; n.s[0] = n.s[2] = 0.0f;
transAxial
axial
n
origin
0
1
2
3

## Slide 34: Modulok
x
y
moduleBufferGPU = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(module)*nModules, NULL, NULL);
for ( int i = 0; i < nModules; ++i )
{
moduleBufferCPU[i].origin = origin;
moduleBufferCPU[i].axial = axial;
moduleBufferCPU[i].transAxial = transAxial;
moduleBufferCPU[i].n = n;
rotate90xy(origin);
rotate90xy(transAxial);
rotate90xy(n);
}
clEnqueueWriteBuffer(commands, moduleBufferGPU, CL_TRUE, 0, sizeof(module)*nModules, moduleBufferCPU, 0, NULL, NULL);
0
1
2
3
z
(axiális)
3
n0
a0
t0
a1
a2
a3
o0
o1
o2
t1
t2
t3
n1
n2
n3

## Slide 35: Koincidencia
// csúnya, de egyszerű 
int2 getModules(int pair)
{
switch ( pair )
{
case 0: return (int2)(0,2);
case 1: return (int2)(1,3);
};
return (int2)(0,0);
}
Int → Int × Int leképzés
Melyik panel melyik másikkal alkothat LOR-okat

## Slide 36: Volume fizikai méret
x
y
volumeMin.s[0] = volumeMin.s[1] =
volumeMin.s[2] = -0.5f;
volumeMax.s[0] = volumeMax.s[1] =
volumeMax.s[2] = 0.5f;
volumeMin.s[3] = volumeMax.s[3] = 0.0f;
z
volumeMin
volumeMax

## Slide 37: Előrevetítő kernel
__kernel
void forwardProjection(
const int nAxial, // modulok axiális felbontása
const int nTransAxial, // modulok tranzaxiális felbontása
const int resolution, // volume felbontás (most köbös)
const float detectorArea, // detektor felszín (térszöghöz)
float4 volumeMin, // AABB
float4 volumeMax, // AABB
__global struct module* modules, // modulleírók
__global float* measuredLors, // mért LOR beütésszámok
__global float* estimatedLors, // becsült LOR-ok
__global float* volumeBuffer // bomlássűrűség
)
{
// …
}

## Slide 38: Problématér felosztása
forwardProjectionSize[0] = nPairs;
forwardProjectionSize[1] = forwardProjectionSize[2] = nTransAxial*nAxial;
CL_SAFE_CALL( clEnqueueNDRangeKernel(commands, forwardProjectionKernel,
3, NULL, forwardProjectionSize, NULL, 0, NULL, NULL) );
__kernel void forwardProjection(
// …
{
int iPair = get_global_id(0);
int iAxial1 = get_global_id(1) % nAxial;
int iTransAxial1 = get_global_id(1) / nAxial;
int iAxial2 = get_global_id(2) % nAxial;
int iTransAxial2 = get_global_id(2) / nAxial;
int lorIndex = getLorIndex( iPair, iAxial1, iAxial2, iTransAxial1, iTransAxial2, nAxial, nTransAxial );
}
int getLorIndex( int pair, int axial1, int axial2, int transAxial1, int transAxial2, int nAxial, int nTransAxial ) {
int lorNumber = nAxial*nAxial*nTransAxial*nTransAxial;
int u = axial1 * nTransAxial + transAxial1;
int v = axial2 * nTransAxial + transAxial2;
return lorNumber*pair + u*nAxial*nTransAxial + v;
}

## Slide 39: Előrevetítő kernel
float4 z1 = // 1 vonalminta, a detektor közepén
modules[iModule.x].origin + modules[iModule.x].transAxial*(iTransAxial1+0.5f)/nTransAxial + modules[iModule.x].axial*(iAxial1+0.5f)/nAxial;
float4 z2 = …
float4 dir = z2-z1;
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) ) {
float G = -detectorArea*detectorArea * dot(modules[iModule.x].n,dir)*dot(modules[iModule.y].n,dir)
/ (2.0f*M_PI*dot(dir,dir)*dot(dir,dir));
float4 start = z1+tnear*dir;
float4 end = z1+tfar*dir;
float4 step = (end - start) / resolution;
float dl = length(step);
float4 voxel = start;
for ( int i = 0; i < resolution; ++i ) {
float x = getIntensity( (voxel - volumeMin) / (volumeMax - volumeMin), resolution, volumeBuffer );
xSum += G*x*dl;
voxel += step;
}
}
z1
z2
dir

## Slide 40: Előrevetítő kernel
float4 z1 = // 1 vonalminta, a detektor közepén
modules[iModule.x].origin + modules[iModule.x].transAxial*(iTransAxial1+0.5f)/nTransAxial + modules[iModule.x].axial*(iAxial1+0.5f)/nAxial;
float4 z2 = …
float4 dir = z2-z1;
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) ) {
float G = -detectorArea*detectorArea * dot(modules[iModule.x].n,dir)*dot(modules[iModule.y].n,dir)
/ (2.0f*M_PI*dot(dir,dir)*dot(dir,dir));
float4 start = z1+tnear*dir;
float4 end = z1+tfar*dir;
float4 step = (end - start) / resolution;
float dl = length(step);
float4 voxel = start;
for ( int i = 0; i < resolution; ++i ) {
float x = getIntensity( (voxel - volumeMin) / (volumeMax - volumeMin), resolution, volumeBuffer );
xSum += G*x*dl;
voxel += step;
}
}
start
end
z1
z2

## Slide 41: Előrevetítő kernel
float4 z1 = // 1 vonalminta, a detektor közepén
modules[iModule.x].origin + modules[iModule.x].transAxial*(iTransAxial1+0.5f)/nTransAxial + modules[iModule.x].axial*(iAxial1+0.5f)/nAxial;
float4 z2 = …
float4 dir = z2-z1;
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) ) {
float G = -detectorArea*detectorArea * dot(modules[iModule.x].n,dir)*dot(modules[iModule.y].n,dir)
/ (2.0f*M_PI*dot(dir,dir)*dot(dir,dir));
float4 start = z1+tnear*dir;
float4 end = z1+tfar*dir;
float4 step = (end - start) / resolution;
float dl = length(step);
float4 voxel = start;
for ( int i = 0; i < resolution; ++i ) {
float x = getIntensity( (voxel - volumeMin) / (volumeMax - volumeMin), resolution, volumeBuffer );
xSum += G*x*dl;
voxel += step;
}
}
Ray marching

## Slide 42: Visszavetítés
Minden olyan LOR-t meg kell látogatnunk, amely metszi az adott voxelt!
Minden panelpárra végiggyalogolunk a távolabb lévő panelen és a detektorokat a másik panelre vetítjük

## Slide 43: Visszavetítő kernel
__kernel
void backProjection(
const int nPairs, // párok száma
const int nAxial, // modul axiális felbontása
const int nTransAxial, // modul tranzaxiális felbontása
const int resolution, // volume felbontás (most köbös)
float4 volumeMin, // AABB
float4 volumeMax, // AABB
__global struct module* modules, // modulleírók
__global float* estimatedLors, // mérés és becsült LOR-ok aránya
__global float* volumeBuffer // bomlássűrűség
){
int4 iVoxel = (int4)(get_global_id(0),get_global_id(1),get_global_id(2),0);
int linearIndex = iVoxel.x + iVoxel.y*resolution + iVoxel.z*resolution*resolution;
float4 voxel = (float4)(iVoxel.x,iVoxel.y,iVoxel.z,0);
voxel /= resolution; // [0,1]
voxel = (volumeMax-volumeMin)*voxel + volumeMin; // [volumeMin,VolumeMax]
…
}

## Slide 44: Visszavetítő kernel
for ( int iPair = 0; iPair < nPairs; ++iPair ) { // végigmegyünk minden páron
int2 iModule = getModules(iPair);
struct module primary = // távolabbi
struct module secondary = // közelebbi
float sTransAxial = nTransAxial / dot(secondary.transAxial,secondary.transAxial);
float sAxial = nAxial / dot(secondary.axial,secondary.axial);
for ( int p = 0; p < nAxial; ++p ) // végigmegyünk a távolabbi detektoron
for ( int q = 0; q < nTransAxial; ++q )
{
float4 z1 = // ld. előrevetítés
float4 dv = voxel - z1;
// hasonló háromszögek
float t = dot(secondary.n, secondary.origin-z1) / dot(secondary.n,dv);
float4 z2 = z1 + dv*t;
float fr = dot(z2-secondary.origin,secondary.axial) * sAxial;
float fs = dot(z2-secondary.origin,secondary.transAxial) * TransAxial;
// …
}
}
z1
voxel
dv
secondary.n
z2

## Slide 45: Visszavetítő kernel
if ( 0 <= fr && fr < nAxial && 0 <= fs && fs < nTransAxial )
{
int r = (int)fr;
int s = (int)fs;
int lorIndex = getLorIndex( iPair, p, q, r, s, nAxial, nTransAxial ); // sorrend! (ld getModules)
float y_div_yw = estimatedLors[lorIndex];
float ddv = length(dv);
float Alv = dot(primary.n,dv) / (ddv*ddv*ddv); // itt csak az egyik térszöggel közelítjük G-t
numerator += y_div_yw * Alv;
denominator += Alv;
}
if ( denominator > 0.0f ) // = van olyan LOR, ami átmegy a voxelen
{
volumeBuffer[linearIndex] *= numerator / denominator;
}

## Slide 46: Iteratív rekonstrukciós algoritmus
Derenzo fantom

## Slide 47: Egyéb hatások
Testen belüli szóródás
Detektoron belüli szóródás
Alapötlet szintjén

## Slide 48: Szóródásmodell (kétszeres, pl.)
Alapötlet: utak újrafelhasználása
1: szóródási pontok generálása
  Fontosság szerint
  Néhány 100!
2: összekötés a detektorokkal
  Utak hozzájárulásának
  kiszámítása, elnyelődés
  figyelembevételével
  Mintha a szóródási pontok is
  detektorok lennének
  Néhány 10.000 detektor
3: Szóródási pontok összekötése,
utak kiértékelése

## Slide 49: Szóródásmodell (kétszeres)
Alapötlet: utak újrafelhasználása
4: Utak kombinálása, LOR-onként
  Eredmény: 3-hosszú törtvonalak
  Minden, a törtvonalon keletkezett
  fotonpár tagjai összesen kétszer
  szóródtak
  A szóródási pontokat összekötő
  szakaszok minden LOR-ra
  azonosak!

## Slide 50: Szóródásmodell (kétszeres)
Alapötlet: utak újrafelhasználása
4: Utak kombinálása, LOR-onként
  Eredmény: 3-hosszú törtvonalak
  Minden, a törtvonalon keletkezett
  fotonpár tagjai összesen kétszer
  szóródtak
  A szóródási pontokat összekötő
  szakaszok minden LOR-ra
  azonosak!

## Slide 51: Detektormodell
A detektoron belüli szóródás független a méréstől (nem cseréljük ki a kristályokat)
Annak a valószínűsége, hogy a beérkező foton a detektoron belül hogyan szóródik, csak a beesési iránytól függ
  És a foton energiájától, de ettől most eltekintünk
Előre leszimulálható a detektoron belüli szóródás eloszlása: „csóvák”
A két foton szóródása független
  Elegendő fotononként
  szimulálni
q

## Slide 52: Detektormodell
Ha egy adott detektort vizsgálunk, csak a csóván belülről, a csóva által meghatározott valószínűséggel érkezhettek fotonok

## Slide 53: Detektormodell
1. Detektormodell nélküli előrevetítés
2. Offline (fontosság szerint) generált index-offset minták alapján a már kiszámolt értékek kiolvasása, konvolúció (összeadás)
Számítási költség elhanyagolható a ray-marchinghoz képest, így jóval több mintát is vehetünk