## Slide 1: GPGPU labor XII.
Tomográfiás rekonstrukció

## Slide 2: Kezdeti teendők
Tantárgy honlapja, Monte Carlo szimuláció
A labor kiindulási alapjának letöltése (lab12_base.zip), kitömörítés a D:\GPGPU\ könyvtárba
D:\GPGPU\labs\lab12\lab12_opencl\lab12_opencl.sln indítása
Project tulajdonságai – Configuration Properties – Debugging – Working Directory = $(ProjectDir)\..\..\bin

## Slide 3: „Keretrendszer”
A „referencia mérés” legyártását és az EM iteráció vázát tartalmazza, üres projekciós kernelekkel
A „referencia mérés” modul normálissal párhuzamos LOR-jait (ld. később) képként kimenti: out_000.tga
„i”-re lépteti az iterációt
  Képként elmenti a modul normálissal párhuzamos LOR-okat (ld. később): out_{iterációszám}.tga
  Frissíti a volume-ot (a kontrasztanyag eloszlásának aktuális becslését)
Volume megjelenítő kóddal kiegészítve, az előző gyakorlat alapján
  Hogy lássuk, mi az aktuális volume becslés

## Slide 4: Modul geometria
HOST:
struct module
{
cl_float4 origin;
cl_float4 axial;
cl_float4 transAxial;
cl_float4 n;
};
Device:
struct module
{
float4 origin;
float4 axial;
float4 transAxial;
float4 n;
};
x
y
0
1
2
3
z
(axiális)
3
n0
a0
t0
a1
a2
a3
o0
o1
o2
t1
t2
t3
n1
n2
n3

## Slide 5: Modul geometria
const int nModules = 4;
const int coincidence = 1;
const int nPairs = nModules*coincidence / 2;
const int nAxial = 32;
const int nTransAxial = 32;
const float detectorArea = 2.0f*2.0f / nAxial / nTransAxial;
module moduleBufferCPU[nModules];
cl_mem moduleBufferGPU;
void rotate90xy( cl_float4 &vector ) {
std::swap( vector.s[0], vector.s[1] );
vector.s[0] *= -1.0f;
}
void initSimulation(){
// …
cl_float4 origin, axial, transAxial, n;
origin.s[3] = axial.s[3] = transAxial.s[3] = n.s[3] = 0.0f; // (x,x,x,0)
origin.s[0] = origin.s[1] = origin.s[2] = -1.0f; // (-1,-1,-1)
axial.s[2] = 2.0f; axial.s[0] = axial.s[1] = 0.0f; // (0,0,2)
transAxial.s[0] = 2.0f; transAxial.s[1] = transAxial.s[2] = 0.0f; // (2,0,0)
n.s[1] = 1.0f; n.s[0] = n.s[2] = 0.0f; // (0,1,0)
detectorArea = 2.0f*2.0f / nAxial / nTransAxial;
for ( int i = 0; i < nModules; ++i )
{
moduleBufferCPU[i].origin = origin;
moduleBufferCPU[i].axial = axial;
moduleBufferCPU[i].transAxial = transAxial;
moduleBufferCPU[i].n = n;
rotate90xy(origin); rotate90xy(axial); rotate90xy(transAxial); rotate90xy(n);
}
CL_SAFE_CALL( clEnqueueWriteBuffer(commands, moduleBufferGPU, CL_TRUE, 0, sizeof(module)*nModules, moduleBufferCPU, 0, NULL, NULL));
}

## Slide 6: Ellenőrzés
std::ostream& operator<< ( std::ostream& os, const cl_float4& v )
{
os << "(" << v.s[0] << "," << v.s[1] << "," << v.s[2] << "," << v.s[3] << ")";
return os;
}
// pl. init-be:
for ( unsigned int i = 0; i < nModules; ++i )
{
std::cout << i << ": a=" << moduleBufferCPU[i].axial
<< ", t=" << moduleBufferCPU[i].transAxial
<< ", o=" << moduleBufferCPU[i].origin
<< ", n=" << moduleBufferCPU[i].n << std::endl;
}
0: a=(0,0,2,0), t=(2,0,0,0), o=(-1,-1,-1,0), n=(0,1,0,0)
1: a=(-0,0,2,0), t=(-0,2,0,0), o=(1,-1,-1,0), n=(-1,0,0,0)
2: a=(-0,-0,2,0), t=(-2,-0,0,0), o=(1,1,-1,0), n=(-0,-1,0,0)
3: a=(0,-0,2,0), t=(0,-2,0,0), o=(-1,1,-1,0), n=(1,-0,0,0)
x
y
0
1
2
3
z
(axiális)
3
n0
a0
t0
a1
a2
a3
o0
o1
o2
t1
t2
t3
n1
n2
n3

## Slide 7: Koincidencia
A host oldalon nincs rá szükség
A kernelekben is csak a párindex → panelindex irányra van szükség:
int2 getModules(int pair){
switch ( pair ) {
case 0: return (int2)(0,2);
case 1: return (int2)(1,3);
};
return (int2)(0,0);
}

## Slide 8: Volume fizikai elhelyezkedése
cl_float4 volumeMin;
cl_float4 volumeMax;
void initSimulation(){
// …
volumeMin.s[0] = volumeMin.s[1] = volumeMin.s[2] = -0.5f;
volumeMax.s[0] = volumeMax.s[1] = volumeMax.s[2] = 0.5f;
volumeMin.s[3] = volumeMax.s[3] = 0.0f;
//…
}
x
y
z
volumeMax
volumeMin

## Slide 9: Adatok
// LOR
const int lorNumberPerPair = nAxial*nTransAxial*nAxial*nTransAxial;
const int lorNumber = lorNumberPerPair*nPairs;
cl_mem estimatedLorBufferGPU;
cl_mem measuredLorBufferGPU;
float estimatedLorBufferCPU[lorNumber];
float measuredLorBufferCPU[lorNumber];
void initSimulation(){
// …
estimatedLorBufferGPU = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(float) * lorNumber, NULL, NULL);
measuredLorBufferGPU = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(float) * lorNumber, NULL, NULL);
// …
}
// Volume
const int resolution = 32;
cl_mem volumeBufferGPU;
float* volumeData;
void initSimulation(){
// …
volumeData = new float[resolution * resolution * resolution];
for ( unsigned int x = 0; x < resolution; ++x )
for ( unsigned int y = 0; y < resolution; ++y )
for ( unsigned int z = 0; z < resolution; ++z )
volumeData[ x +resolution*y +resolution*resolution*z ] = 1.0f;
volumeBufferGPU = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(float) * resolution * resolution * resolution, NULL, NULL);
CL_SAFE_CALL( clEnqueueWriteBuffer(commands, volumeBufferGPU, CL_TRUE, 0, sizeof(float) * resolution * resolution * resolution,
volumeData, 0, NULL, NULL));
// …
}

## Slide 10: Vetítő operátorok
Előrevetítés
Visszavetítés

## Slide 11: Előrevetítés: problématér felosztása
// Host:
void simulationStep(){
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 0, sizeof(int), &nAxial) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 1, sizeof(int), &nTransAxial) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 2, sizeof(int), &resolution) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 3, sizeof(float), &detectorArea) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 4, sizeof(cl_float4), &volumeMin) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 5, sizeof(cl_float4), &volumeMax) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 6, sizeof(cl_mem), &moduleBufferGPU) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 7, sizeof(cl_mem), &measuredLorBufferGPU) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 8, sizeof(cl_mem), &estimatedLorBufferGPU) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 9, sizeof(cl_mem), &volumeBufferGPU) );
size_t forwardProjectionSize[3];
forwardProjectionSize[0] = nPairs;
forwardProjectionSize[1] = forwardProjectionSize[2] = nTransAxial*nAxial;
CL_SAFE_CALL( clEnqueueNDRangeKernel(commands, forwardProjectionKernel, 3, NULL, forwardProjectionSize, NULL, 0, NULL, NULL) );
clFinish(commands);
//…
}

## Slide 12: Előrevetítés: problématér felosztása
__kernel
void forwardProjection(
const int nAxial,
const int nTransAxial,
const int resolution,
const float detectorArea,
float4 volumeMin,
float4 volumeMax,
__global struct module* modules,
__global float* measuredLors,
__global float* estimatedLors,
__global float* volumeBuffer
){
int iPair = get_global_id(0);
int iAxial1 = get_global_id(1) % nAxial;
int iTransAxial1 = get_global_id(1) / nAxial;
int iAxial2 = get_global_id(2) % nAxial;
int iTransAxial2 = get_global_id(2) / nAxial;
int lorIndex = getLorIndex( iPair, iAxial1, iAxial2, iTransAxial1, iTransAxial2, nAxial, nTransAxial );
// … y_estimated kiszámítása
if ( y_estimated != 0.0f )
estimatedLors[lorIndex] = measuredLors[lorIndex] / y_estimated;
else
estimatedLors[lorIndex] = 0.0f;
}

## Slide 13: Előrevetítés: problématér felosztása
// kitalálhatunk más indexelést is…
int getLorIndex( int pair, int axial1, int axial2, int transAxial1, int transAxial2, int nAxial, int nTransAxial )
{
int lorNumber = nAxial*nAxial*nTransAxial*nTransAxial;
int u = axial1 * nTransAxial + transAxial1;
int v = axial2 * nTransAxial + transAxial2;
return lorNumber*pair + u*nAxial*nTransAxial + v;
}

## Slide 14: LOR-képek nézegetése…
CL_SAFE_CALL( clEnqueueReadBuffer(commands, estimatedLorBufferGPU, CL_TRUE, 0, sizeof(float) * nPairs*nAxial*nTransAxial*nAxial*nTransAxial,
estimatedLorBufferCPU, 0, NULL, NULL));
saveTGA(iteration,nAxial*nTransAxial,nTransAxial*nAxial*nPairs,
estimatedLorBufferCPU);
Az 5D leképzése 2D-be, általában nem túl átlátható, de néha segíthet.
Helyette: a modulokkal párhuzamos LOR-ok kiválogatása

## Slide 15: Panelekre merőleges LOR-ok
A LOR-ok közül kiválogatjuk azokat, amelyek végpontjai egymás „tükörképei”
Axiális koordináta megegyezik
Tranzaxiálist tükrözzük
A számításokhoz nincs rá
szükség, de pl. hibajavításhoz
hasznos
n0
a0
t0
o0
a2
o2
t2

## Slide 16: Panelekre merőleges LOR-ok
cl_mem parallelProjectionBufferGPU;
float parallelProjectionBufferCPU[nPairs*nAxial*nTransAxial]; // Panelpáronként annyi merőleges LOR van, ahány detektor egy panelen
void initSimulation(){
// …
parallelProjectionBufferGPU = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(float) * nPairs*nAxial*nTransAxial, NULL, NULL);
}
void simulationStep(){
//…
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(parallelProjectionKernel, 0, sizeof(int), &nAxial) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(parallelProjectionKernel, 1, sizeof(int), &nTransAxial) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(parallelProjectionKernel, 2, sizeof(cl_mem), &estimatedLorBufferGPU) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(parallelProjectionKernel, 3, sizeof(cl_mem), &parallelProjectionBufferGPU) );
size_t parallelProjectionSize[3];
parallelProjectionSize[0] = nPairs;
parallelProjectionSize[1] = nAxial;
parallelProjectionSize[2] = nTransAxial;
CL_SAFE_CALL( clEnqueueNDRangeKernel(commands, parallelProjectionKernel, 3, NULL, parallelProjectionSize, NULL, 0, NULL, NULL) );
}
__kernel
void parallelProjection(
const int nAxial, const int nTransAxial,
__global float* inputLors,
__global float* outputLors
){
int iPair = get_global_id(0);
int iAxial = get_global_id(1);
int iTransAxial = get_global_id(2);
int lorIndex = getLorIndex( iPair, iAxial, iAxial, iTransAxial, nTransAxial-iTransAxial-1, nAxial, nTransAxial );
int parallelIndex = iAxial + iTransAxial*nAxial + iPair*nAxial*nTransAxial;
outputLors[parallelIndex] = inputLors[lorIndex];
}

## Slide 17: Panelekre merőleges LOR-ok
void simulationStep(){
//…
// parallel projection után
CL_SAFE_CALL( clEnqueueReadBuffer(commands, parallelProjectionBufferGPU, CL_TRUE, 0, sizeof(float) * nPairs*nAxial*nTransAxial,
parallelProjectionBufferCPU, 0, NULL, NULL));
saveTGA(iteration,nAxial,nTransAxial*nPairs,parallelProjectionBufferCPU);
//…
}

## Slide 18: Honnan szerezzük a mérést?
Veszünk/építünk egy PET-készüléket, és betoljuk a laborba...
Feltételezzük, hogy jó a modellünk, és a saját előrevetítővel állítjuk elő a „mérést”
  A valóságban is valami hasonló történik, az igazi mérés a várható érték (amit mi is közelítünk)+némi zaj

## Slide 19: Honnan szerezzük a mérést?
A kiindulási volume-ot arra állítjuk, amit szeretnénk rekonstruálni
  A valóságban ezt nyilván nem ismerjük 
// Pl. gömb (órán ezt használjuk):
for ( unsigned int x = 0; x < volumeSize[0]; ++x )
for ( unsigned int y = 0; y < volumeSize[1]; ++y )
for ( unsigned int z = 0; z < volumeSize[2]; ++z ) {
if ( (x-resolution/2)*(x-resolution/2)+(y-resolution/2)*(y-resolution/2)+(z-resolution/2)*(z-
resolution/2) < 3*(resolution/5)*(resolution/5) )
volumeData[ x + volumeSize[1]*y + volumeSize[0]*volumeSize[1]*z ] = 1.0f;
else
volumeData[ x + volumeSize[1]*y + volumeSize[0]*volumeSize[1]*z ] = 0.0f;
}
// vagy fájlból betöltés:
void loadVolume(const char* fileName){
FILE* dataFile = fopen(fileName, "rb");
char* magicNum = new char[2];
fread(magicNum, sizeof(char), 2, dataFile);
if('V' == magicNum[0] && 'F' == magicNum[1]){
int volumeSize[3];
fread(volumeSize, sizeof(int), 3, dataFile);
volumeData = new float[volumeSize[0] * volumeSize[1] * volumeSize[2]];
fread(volumeData, sizeof(float), volumeSize[0] * volumeSize[1] * volumeSize[2], dataFile);
resolution = volumeSize[0]; // most köbös volume-ot feltételezünk
} else {
std::cout << "Can't open volume file" << fileName << std::endl;
}
}

## Slide 20: „Mérésgenerátor” mód
__kernel
void forwardProjection(
// …
int measurementGeneration
){
// …
if ( measurementGeneration ){
measuredLors[lorIndex] = y_estimated;
return;
}
if ( 0.0f != y_estimated )
estimatedLors[lorIndex] = measuredLors[lorIndex] / y_estimated;
else
estimatedLors[lorIndex] = 0.0f;
}

## Slide 21: Mérés generálás
//…
// Volume felöltése a „páciens” adataival (betöltés, procedurális generálás stb.)
//…
// előrevetítjük, „mérésgenerátor” módban
measurementGeneration = 1;
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 0, sizeof(int), &nAxial) );
//…
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(forwardProjectionKernel, 10, sizeof(cl_mem), &measurementGeneration) );
size_t forwardProjectionSize[3];
forwardProjectionSize[0] = nPairs;
forwardProjectionSize[1] = forwardProjectionSize[2] = nTransAxial*nAxial;
CL_SAFE_CALL( clEnqueueNDRangeKernel(commands, forwardProjectionKernel, 3, NULL, forwardProjectionSize, NULL, 0, NULL, NULL) );
clFinish(commands);
// konstansra állítjuk a kezdeti volume-ot, ebből indul majd a rekonstrukció („normál” módban)
measurementGeneration = 0;
volumeSize[0] = volumeSize[1] = volumeSize[2] = resolution;
volumeData = new float[resolution * resolution * resolution];
for ( unsigned int x = 0; x < resolution; ++x )
for ( unsigned int y = 0; y < resolution; ++y )
for ( unsigned int z = 0; z < resolution; ++z )
{
volumeData[ x +resolution*y +resolution*resolution*z ] = 1.0f;
}
CL_SAFE_CALL( clEnqueueWriteBuffer(commands, volumeBufferGPU, CL_TRUE, 0,
sizeof(float) * resolution * resolution * resolution, volumeData, 0, NULL, NULL));
Ezzel véget ért a keretprogram

## Slide 22: Előrevetítés: volume-metszés
__kernel
void forwardProjection( /*…*/ ) {
// … indexek számítása
float y_estimated = 0.0f;
int2 iModule = getModules(iPair);
float4 z1 = modules[iModule.x].origin +
modules[iModule.x].transAxial*(iTransAxial1+0.5f)/nTransAxial +
modules[iModule.x].axial*(iAxial1+0.5f)/nAxial;
float4 z2 = modules[iModule.y].origin +
modules[iModule.y].transAxial*(iTransAxial2+0.5f)/nTransAxial +
modules[iModule.y].axial*(iAxial2+0.5f)/nAxial;
float4 dir = z2-z1;
float tnear, tfar;
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) )
{
// Ray-marching, y_estimated kiszámítása
}
// eredmény kiírása
}

## Slide 23: Melyik LOR metszi a volume-ot?
__kernel
void forwardProjection( /*…*/ ) {
// … indexek számítása
float y_estimated = 0.0f;
int2 iModule = getModules(iPair);
float4 z1 = modules[iModule.x].origin +
modules[iModule.x].transAxial*(iTransAxial1+0.5f)/nTransAxial +
modules[iModule.x].axial*(iAxial1+0.5f)/nAxial;
float4 z2 = modules[iModule.y].origin +
modules[iModule.y].transAxial*(iTransAxial2+0.5f)/nTransAxial +
modules[iModule.y].axial*(iAxial2+0.5f)/nAxial;
float4 dir = z2-z1;
float tnear, tfar;
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) )
{
// piros = kísérletezgetés, rekonstrukciós kódnak nem része
estimatedLors[lorIndex] = 1.0f;
return;
} else {
estimatedLors[lorIndex] = 0.0f;
retun;
}
}

## Slide 24: A volume AABB vetülete a panelekre
A normálissal párhuzamos LOR-ok:
Próbáljuk ki más AABB-re!
Panelpárok

## Slide 25: Előrevetítés: y_estimated
float getIntensity(const float4 p, const int resolution, __global float* intensityBuffer){
int x = p.x * resolution;
int y = p.y * resolution;
int z = p.z * resolution;
if(x > resolution -1 || x < 0) return(0.0f);
if(y > resolution -1 || y < 0) return(0.0f);
if(z > resolution -1 || z < 0) return(0.0f);
return intensityBuffer[x + y * resolution + z * resolution * resolution];
}
__kernel
void forwardProjection( /*…*/ ) {
// …
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) )
{
float G = -detectorArea*detectorArea *
dot(modules[iModule.x].n,dir)*dot(modules[iModule.y].n,dir) /
(2.0f*M_PI*dot(dir,dir)*dot(dir,dir));
float4 start = z1+tnear*dir;
float4 end = z1+tfar*dir;
float4 step = (end - start) / resolution;
float dl = length(step);
float4 voxel = start;
for ( int i = 0; i < resolution; ++i )
{
float x = getIntensity( (voxel - volumeMin) / (volumeMax - volumeMin),
resolution, volumeBuffer );
y_estimated += G*x*dl;
voxel += step;
}
}
// eredmény kiírása
}

## Slide 26: A volume vetülete a detektorokra
measurementGeneration mód be, a merőleges vetítést vizsgáljuk
__kernel
void forwardProjection( /*…*/ ) {
// …
if ( intersectBox( z1, dir, volumeMin, volumeMax, &tnear, &tfar ) )
{
float G = -detectorArea*detectorArea *
dot(modules[iModule.x].n,dir)*dot(modules[iModule.y].n,dir) /
(2.0f*M_PI*dot(dir,dir)*dot(dir,dir));
float4 start = z1+tnear*dir;
float4 end = z1+tfar*dir;
float4 step = (end - start) / resolution;
float dl = length(step);
float4 voxel = start;
for ( int i = 0; i < resolution; ++i )
{
float x = getIntensity( (voxel - volumeMin) / (volumeMax - volumeMin),
resolution, volumeBuffer );
// geom. faktorral nem szorzunk, a vonalintegrált jelenítjük meg
// dl sem érdekes, a II-os LOR-oknál úgyis megegyezik
y_estimated += x;
voxel += step;
}
}
// eredmény kiírása
}

## Slide 27: A volume vetülete a detektorokra
Mi történik, ha tologatjuk, átméretezzük az AABB-t?
Vonalintegrál

## Slide 28: Önálló feladat
Szimuláljuk a bináris tomográfiát
Oda írjunk 1-et, ahol a LOR-nak van metszete az objektummal
Vonalintegrál
Bináris

## Slide 29: Visszavetítés: problématér felosztása
// Host:
void simulationStep(){
//…
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 0, sizeof(int), &nPairs) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 1, sizeof(int), &nAxial) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 2, sizeof(int), &nTransAxial) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 3, sizeof(int), &resolution) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 4, sizeof(cl_float4), &volumeMin) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 5, sizeof(cl_float4), &volumeMax) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 6, sizeof(cl_mem), &moduleBufferGPU) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 7, sizeof(cl_mem), &estimatedLorBufferGPU) );
CL_SAFE_CALL( clSetKernelArg(backProjectionKernel, 8, sizeof(cl_mem), &volumeBufferGPU) );
size_t backProjectionSize[3];
backProjectionSize[0] = backProjectionSize[1] = backProjectionSize[2] = resolution;
CL_SAFE_CALL( clEnqueueNDRangeKernel(commands, backProjectionKernel,
3, NULL, backProjectionSize, NULL,
0, NULL, NULL) );
clFinish(commands);
}

## Slide 30: Visszavetítés: problématér felosztása
__kernel
void backProjection(
const int nPairs,
const int nAxial,
const int nTransAxial,
const int resolution,
float4 volumeMin,
float4 volumeMax,
__global struct module* modules,
__global float* estimatedLors,
__global float* volumeBuffer
){
int4 iVoxel = (int4)(get_global_id(0),get_global_id(1),get_global_id(2),0);
int linearIndex = iVoxel.x + iVoxel.y*resolution + iVoxel.z*resolution*resolution;
// … voxel érték kiszámítása
if ( denominator > 0.0f )
{
volumeBuffer[linearIndex] *= numerator / denominator;
}
else // ha nem lát rá egy LOR sem a voxelre
{
volumeBuffer[linearIndex] = 0.0f;
}
}

## Slide 31: Visszavetítés: voxel a térben
__kernel
void backProjection(
const int nPairs,
const int nAxial,
const int nTransAxial,
const int resolution,
float4 volumeMin,
float4 volumeMax,
__global struct module* modules,
__global float* estimatedLors,
__global float* volumeBuffer
){
//…
float4 voxel = (float4)(iVoxel.x,iVoxel.y,iVoxel.z,0);
voxel /= resolution; // [0,1]
voxel = (volumeMax-volumeMin)*voxel + volumeMin; // [volumeMin,VolumeMax]
//…
}

## Slide 32: Végiggyalogolunk a távolabbi detektoron
__kernel
void backProjection( /*…*/ ){
//…
float numerator = 0.0f;
float denominator = 0.0f;
for ( int iPair = 0; iPair < nPairs; ++iPair )
{
int2 iModule = getModules(iPair);
struct module primary = modules[iModule.x]; // far detector
struct module secondary = modules[iModule.y]; // near detector
bool switchDetectors = false;
if ( dot(voxel-primary.origin,primary.n) < dot(voxel-secondary.origin,secondary.n) )
{
switchDetectors = true;
struct module tmp;
tmp = primary;
primary = secondary;
secondary = tmp;
}
float sTransAxial = nTransAxial / dot(secondary.transAxial,secondary.transAxial);
float sAxial = nAxial / dot(secondary.axial,secondary.axial);
for ( int p = 0; p < nAxial; ++p )
for ( int q = 0; q < nTransAxial; ++q )
{
//…
}
//…
}

## Slide 33: Vetület, LOR hozzájárulása
for ( int p = 0; p < nAxial; ++p )
for ( int q = 0; q < nTransAxial; ++q )
{
float4 z1 = primary.origin + primary.axial*(p+0.5f)/nAxial + primary.transAxial*(q+0.5f)/nTransAxial;
float4 dv = voxel - z1;
// using similar triangle for projection
float t = dot(secondary.n, secondary.origin-z1) / dot(secondary.n,dv);
float4 z2 = z1 + dv*t;
float fr = dot(z2-secondary.origin,secondary.axial) * sAxial;
float fs = dot(z2-secondary.origin,secondary.transAxial) * sTransAxial;
if ( 0 <= fr && fr < nAxial &&
0 <= fs && fs < nTransAxial )
{
int r = (int)fr;
int s = (int)fs;
int lorIndex;
if ( switchDetectors )
{
lorIndex = getLorIndex( iPair, r, p, s, q, nAxial, nTransAxial );
}
else
{
lorIndex = getLorIndex( iPair, p, r, q, s, nAxial, nTransAxial );
}
float y_div_yw = estimatedLors[lorIndex];
float ddv = length(dv);
float Alv = dot(primary.n,dv) / (ddv*ddv*ddv);
numerator += y_div_yw * Alv;
denominator += Alv;
}
}
}

## Slide 34: Voxelek meghatározottsága: térszög
A voxelekből a teljes detektorgyűrű mekkora térszöget fed le
A voxelből induló fotonpárok detektálási valószínűsége
__kernel
void backProjection( /*…*/ ){
//…
int lorCnt = 0;
for ( int iPair = 0; iPair < nPairs; ++iPair )
{
//…
for ( int p = 0; p < nAxial; ++p )
for ( int q = 0; q < nTransAxial; ++q )
{
//…
// mekkora térszögben látszik a LOR a voxelből
denominator += Alv;
}
//…
// a térszögek összegét írjuk ki
volumeBuffer[linearIndex] = denominator;
}

## Slide 35: Voxelek meghatározottsága: térszög
Tologassuk, méretezzük át az AABB-t! Mi történik?
YZ
XZ
XY

## Slide 36: Önálló feladat
A térszög helyett a voxelen átmenő LOR-ok számát nézzük meg
Van-e különbség az előzőhöz képest?

## Slide 37: Rekonstrukció
Írjunk vissza minden kísérleti változást (szedjük ki a piros részeket)

## Slide 38: Önálló/szorgalmi feladat
Változtassuk a volume AABB-t, a kiindulási volume-hoz ne nyúljunk
  Változik-e a rekonstrukció eredménye?
  Mit kell ahhoz csinálnunk, hogy változzon?
A referencia LOR-halmaz előállítása során megadott térfogat lógjon ki a rekonstrukció által használt AABB-ből
  Mi történik? Miért?